# КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА обЩЕСТВената поРЪЧКА

1.Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на РСМР за извършване на  ремонт на участъци от улици от първостепенната улична мрежа на гр. Пловдив – „Ремонт на пътни настилки на улици на територията на гр. Пловдив през зимния период”

2. Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за извършване на СМР за изпълнение на РСМР за ремонт при аварийни условия включващ изкърпване на пътни настилки, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, изпълнение на пресичания на пътното платно при необходимост в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и Българското законодателство.

3. Описание на обекта.

Обект на настоящата обществена поръчка е текущ ремонт на пътни настилки на територията на гр. Пловдив. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества и безопасността на движение на транспортните потоци и добро отводняване на пътя и пътното тяло.

Предметът на обществената поръчка включва и изпълнението на следните дейности, които са свързани с  изпълнение на РСМР.

3.1. Направа и въвеждане на аварийна временна организация по време на строителството.

3.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.).

3.3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

3.4. Участие в процедурата по приемане на строежа – приемо - предавателен протокол за установяване на качествено изпълнени РСМР.

3.5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

4. Обхват на предмета.

4.1.Пътни работи

Ремонт на асфалтова настилка

- Машинно изрязване на повреденото място във вид на правоъгълник с отвесни, но паралелни  и перпендикулярни на пътната ос страни.

- Почистване на мястото.

- Нанасяне на течен битум по основата и страните на ремонтираната повърхност.

- Приготвеното място се запълва с гореща асфалтова смес еднопластово или двупластово в зависимост от дълбочината на дупката, след което тя се уплътнява. При дупки с дълбочина 5 см сместа се полага еднопластово, при по-дълбоки от 5 см двупластово.

- Уплътняване

- Заливане на фуги

- Почистване и извозване на отпадъците

Ремонт на паважна настилка

- Всички павета на ремонтирания участък се отстраняват, сортират и почистват.

- Замърсеният под тях пясък се отстранява.

- Настилките се изпълняват върху добре уплътнен, чист едрозърнест пясък - 10см.

- Върху чистия пясък се нареждат паветата, засипват се с пясък, уплътняват се и повторно се засипват с пясък.

- Почистване и извозване на отпадъците

4.2. Подмяна на ревизионни и дъждоприемни шахти, включват следните видове работи:

- Подмяна на чугунени капаци за ревизионни шахти – самонивелиращи се, заключващи се, като новите да бъдат с логото на ОБЩИНА ПЛОВДИВ.

-     демонтаж на капака

- изрязване на асфалтобетона в кръгла форма с фреза около отвора на РШ

- отстраняване на гривната

- доизкъртване на асфалтобетона до ниво бетон РШ  (мин. 15см, мак. 19см)

- монтаж стоманен адапторен пръстен

- монтаж  стоманен кръгъл кофраж

- полагане на асфалтова смес първи пласт

- машинно уплътняване

- полагане на асфалтова смес втори пласт

- машинно уплътняване

- монтаж чугунен капак с гривна

- машинно уплътняване

- проверка на равността с ръчен нивелир

- Подмяна на решетки на улични оттоци – с чугунени заключващи се.

-     демонтаж на решетката

- изрязване на асфалтобетона около отвора на ДШ

- отстраняване на рамката

- доизкъртване на асфалтобетона до необходимото ниво

- монтаж рамка от чугун за фиксиране на решетката

- полагане на асфалтова смес първи пласт

- машинно уплътняване

- полагане на асфалтова смес втори пласт

- машинно уплътняване

- монтаж чугуненена решетка

Ремонтните работи ще се изпълняват след възлагане, съгласно график за обема и приоритета на обектите/ участъци от уличната мрежа/ за ремонт. Участъците от обектите на обществената поръчка - „Ремонт на пътни настилки на улици на територията на гр. Пловдив през зимния период”, видовете работи и техните количества, които трябва да бъдат изпълнени, ще бъдат уточнявани на изпълнителя по реда, предвиден в проекто-договора от тази документация.

Обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е 83 333,33 лв. / осемдесет и три хил. триста тридесет и три лв.,33/,  с без  ДДС, или 100 000 лв с ДДС. Така посочената стойност е лимитна.