# П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ -1А.

# ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЯТА

# – ПЕЙКИ ОТ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ И ДЪРВО

| 1. Конструкция | Изработка от метална шина, огъната и заварена, свързана с дървени елементи, предназначении за седалка и облегалка на пейката - съгласно приложена скица; Не се допускат шупли в заварките |
| --- | --- |
| 2. Метална част: | Крака - изработени от стоманена шина 50 мм. х 8 мм. с размери и форма съгласно приложения чертеж; Елементи за бетониране - 20 см., от арматурно желязо - ø10; |
| 3. Дървена част: | Летвите следва да са изработени от сух иглолистен материал с влажност до 10%, без чепове и сини петна; Общо 8 броя летви с размери 187 см. х 4,5 см. х 7,5 см., от които 5 бр. за седалка и 3 бр. на облегалка – ъгли R5; Смолистите джобове да бъдат запълнени с полиестерен кит; Обработка на летвите: 1-ви калибровъчен шлайф, лазурен лак/байц, 2-ри калибровъчен шлайф, импрегниращ лак, 3-ти калибровъчен шлайф, запечатващ лак – водоустойчив. Летвите да са обработени и лакирани от всички страни. |
| 4. Други | Подцинковани коларски болтове М8, гайки и шайби; Боя – алкидна, нанесена с пистолет, цвят – тъмнозелен; |
| 5. Гаранционен срок: | Не по-малко от 1 година. |
| 6. Количество: | 300-350 бр. (съгласно приложения чертеж) |

Забележка: Да се представи мостра при подаване на офертите по Спецификация 1А..