Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

На самоходна косачна машина с косяща греда

# Самоходна косачна машина с косяща греда– 2 броя

# Машините следва да са фабрично нови с минимум 12 м гаранция

- Три или четири колесна със седалка за оператора

- Четиритактов дизелов двигател с мощност от 10 до 15 к.с

- Палцова греда с ширина  от 1,40 до 1,70м

- Скоростна кутия с минимум 4 предни и задна скорост

- Възможност за блокаж на диференциала

- Независими спирачки на всяко колело

- Сиситема за безопасност с авариен стоп на двигателя

Срокът за отстраняване на гарационна повреда за всички видове машини следва да е до 15 дни след възникване на повредата и  заявка от страна на възложителя.