Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На  Специализирана градинска техника за нуждите на ОП „Градини и паркове” –Община Пловдивпрез 2015г в три обособени позиции

Обособена позиция № 1- Машина за раздробяване на клони

- Машина за раздробяване на клони – 1 брой.

Машината следва да е фабрично нова с минимум 12 м гаранция.

# Описание:

Прикачна с автономен двигател.За раздробяване на клони с диаметър

до 120 мм.

Дисков режещ механизъм с 2 или повече ножа.

# Габарити:

Широчина – максимум 1800 мм.

Тегло – максимум 900 кг.

# Двигател:

# Дизелов, с мощност от 25 до 35 кс с електростарт

# Други изисквания:

- размер на стърготините 8÷12 мм.

- електронна анти-стрес система за безопасност

- хидравлична подаваща система със собствена хидропомпа

- възможност за ротация за изхвърлящата тръба на 360 о

- резервна гума

- часометър

Обособена позиция № 2 - Ръчни моторни градински уреди

II.             Ръчни моторни градински уреди

# Моторни храсторези – 9 броя

# Машините следва да са фабрично нови с минимум 12 м гаранция

- Бензинов двутактов двигател с мощност от 2,3 до 2,6 к.с. отговарящ на

# EU II за отпадни газове

- Възможност за работа с кордова глава, ножове за бурени и храсти и циркулярен диск.

- Стандартно оборудван с нож за гъсталак с три режещи остриета

- Тегло без режещ инструмент и при празен резервоар до 8,6 кг.

# Телескопични моторни триони – 2 бр.

# Машините следва да са фабрично нови с минимум 12 м гаранция

- Бензинов двутактов двигател с мощност от 1,3 до 1,8 к.с.

- Дължина на шината 30 ÷ 35 см.

- Дължина с шина минимум 3,50 м.

- Тегло без шина и верига при празен резервоар максимум 7,8 кг.

- Звуково налягане до 90 dB.

- Антивибрационна система

# Моторни триони – 1 брой

# Машината следва да е фабрично нови с минимум 12 м гаранция

- Бензинов двутактов двигател с мощност от 3,8 до 4,2 к.с. отговарящ на

# EU II за отпадни газове

- Дължина на шината 40 ÷ 45 см.

- Тегло без шина и верига при празен резервоар максимум 4,7 ÷ 5,3  кг.

- Антивибрационна система

- Звуково налягане под 105 dB.

# Моторни ножици за храсти – 2 броя

# Машините следва да са фабрично нови с минимум 12 м гаранция

- Бензинов двутактов двигател с мощност от 1,0 до 1,5 к.с.

- Дължина на рязане 70 ÷ 80 см.

- Двустранно режещ нож с разстояние между зъбите 30 ÷ 35  мм.

- Тегло без гориво 5,0 ÷ 5,5  кг.

- Ниво на звуковото налягане под 100 dB.

- Въртяща се ръкохватка

# Ръчна почвена фреза – 2 броя

# Машините следва да са фабрично нови с минимум 12м гаранция

- Бензинов двутактов двигател с мощност от 2,3 до 2,6 к.с. отговарящ на

# EU II за отпадни газове

- Минимум 4 фрезоващи диска

- Предпазител за камъни

- Ширина на фрезоване 20 ÷ 25 см.

- Звуково налягане под 100 dB.

- Обща дължина 170 ÷ 185 см.

Обособена позиция № 3 – Градинска косачна техника

III. Самоходна роторна косачка – 22 броя

# Машините следва да са фабрично нови с минимум 12м гаранция.

- Двигател – четиритактов бензинов с мощност 5,5 ÷ 6,5 к.с.

- Ширина на косене 51 ÷ 53 см.

- Височина на косене – регулиране до 10 см.

- Самоход със задни задвижващи колела

- Стоманен корпус

- Обем на коша 50 ÷ 60 литра.