Образец №1

техническо предложение

За изпълнение на обществена поръчка – открита процедура с предмет: ”Доставка на 3 /три/ броя фабрично нова специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери”

от ……………………………………………………………………………………………..

седалище и адрес на управление: …………………………………………………………..

ЕИК/Булстат ……………………………, представлявано от ..……………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка:

ЧАСТ І: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  - С настоящото Техническо предложение декларираме, че предлаганата от нас 2 (два) броя фабрично нова сметосъбираща техника е с характеристики:

Марка ......................................................., модел ....................................................., страна на произход........................................, година на производство ………………………………….

други белези*....................................................................................................................................

/прибавят се допълнително редове при преценка от участника/

и

Марка ......................................................., модел ....................................................., страна на произход........................................, година на производство ………………………………….

други белези*.............................................................................................................................

/прибавят се допълнително редове при преценка от участника/

Като отговаря на техническите спецификации на Възложителя.

1.2. Предлаганите технически и функционални характеристики на специализираната сметосъбираща техника са:

| Техническа характеристика | Минимални технически изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Година на производство | След 01.01.2019 г., фабрично нова техника |  |
| Основни характеристики: | • Тип на превозното средство – товарен, сметосъбиращ, пригоден да обслужва съдове за смет с вместимост 1100 л., 240 л. и 120 л. • Оси /колесна формула/ - 4х2 с блокаж на задвижващата ос; • Технически допустима максимална маса - минимум 18 000 кг. |  |
| Двигател: | • Европейски стандарт за изгорели газове – мин. Евро 6 или еквивалент; • Обем – максимум 8000 см3; • Мощност – максимум 260 конски сили; • Въртящ момент – минимум 1000 Nm; • Горивна система – Common Rail или еквивалент |  |
| Трансмисия: | • Скоростна кутия – ръчна, мин. 9 предавки напред и една назад |  |
| Окачване: | • Предна ос – Управляема с механично окачване; • Втора ос задвижваща – Ресорно окачване |  |
| Спирачна система | • Пневматична с ABS; • Система против буксуване (ASR); • Електронна стабилизираща система (ESP); • Дискови спирачки на предна и задна ос; • Автоматична паркинг спирачка за чести спирания; |  |
| Резервоари: | • Резервоар за гориво – мин. 150 л.; • Резервоар за AdBlue или еквивалент – мин. 10 л. |  |
| Джанти и гуми: | • Джанти – мин. 22 цола; • Гуми – минимум 22 цола. Предна ос – единични, втора ос – сдвоени |  |
| Кабина – оборудване и размери | • Къса, 2+1 места; • Шофьорска седалка с възможност за регулиране и пневматично окачване; • Климатична система; • Волан ляво разположен, регулируем; • Мултифункционален информационен дисплей на български език; • Електрически стъкла; • Заводска озвучителна система; • Дигитален тахограф; • Звуков сигнал при движение на заден ход • Максимална дължина на кабината – 1700 мм. • Максимална габаритна височина ( над кабината ) – 3000 мм. • Минимална вътрешна височина – 1550 мм. |  |
| Светлини | • Габарити; • Халогенни къси светлини; • Дневни светлини; • Странично габаритно осветление |  |
| Надстройка тип „Вариопреса“ или еквивалент |  |
| Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм |  Обем на бункера – минимум 18 м3;  Обем на приемната вана – мин. 2.0 м3;  С цел намаляне вероятността от деформация и по-добро разпределяне на силите по време на компактиране, надстройката трябва да бъде със заоблена форма. Всяка част от надстройката трябва да бъде заоблена – пода,стените и тавана. Заоблен под с цел подобряване на източването на течности.  Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка/ пресоващ механизъм/ монтиран в задния капак на надстройката;  Степен на компактиране – мин. 6:1;  Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване; |  |
| Повдигащ механизъм | Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „Бобър“ 1100 л. и кофи за смет с вместимост 120 л и 240 л в съответствие с EN 1501-1-2011г. |  |
| Хидравлична система: |  Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресоващия и повдигащия механизъм;  Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност / ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресоващия механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет;  Работно налягане на хидравлична система – мин. 180 бара |  |
| Пулт за управление и аварийни бутони | Пулт за управление на надстройката и аварийни бутони от двете страни на надстройката |  |
| Светлинна сигнализация: |  Един брой прожектор, разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта;  Жълта сигнална светлина;  Светлоотразителни стикери и ленти |  |
| Система за безопасност съгласно БДС EN 1501-1:2011+А1:2015 или еквивалент |  Звуков сигнал при движение на заден ход;  Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила;  Лява и дясна странични защити на автомобила;  Хидравличен стоп клапан за предотвратяване на внезапни изпускания на разтоварващата система |  |
| Допълнително оборудване |  Управление на надстройката чрез CAN BUS модул или еквивалент.  LCD монтор в кабината на водача и камера разположена в задната част на надстройката  Възможност за визуализиране и контрол на : 1. Картината от задната камера 2. Показател за отработените часове на PTO 3. Показател за моточасовете на надстройката 4. Показател за броя на циклите на компактиране 5. Показател за броя на циклите на разтоварване 6. Показател за броя на циклите на повдигане 7. Показател за избрания компактиращ цикъл (ръчен / автоматичен ) 8. Визуализиране на грешки и повреди |  |

(Описват се възможно най-подробно техническите и функционални характеристики на специализираната техника, следвайки и доказвайки изискванията на Възложителя, заложени в Техническите  спецификации).

2.1. С настоящото Техническо предложение декларираме, че предлаганата от нас фабрично нова специализирана сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери, е с характеристики:

Марка ......................................................., модел ....................................................., страна на произход........................................, година на производство …………………, други белези*..................................................................................................................................................

/прибавят се допълнително редове при преценка от участника/

отговаря на техническите спецификации на Възложителя.

2.2. Предлаганите технически и функционални характеристики на специализираната сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери, са:

| Техническа характеристика | Минимални технически изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Година на производство: | • След 01.01.2019г., фабрично нова техника |  |
| Основни характеристики: | • Тип на превозното средство – товарен, сметосъбиращ, пригоден да обслужва съдове за смет с вместимост 1100 л., 240 л. и 120 л. • Оси /колесна формула/ - 4х2 с блокаж на задвижващата ос; • Технически допустима максимална маса - минимум 18 000 кг. |  |
| Двигател | • Европейски стандарт за изгорели газове – мин. Евро 6 или еквивалент; • Обем – максимум 8000 см3; • Мощност – максимум 260 конски сили; • Въртящ момент – минимум 1000 Nm; • Горивна система – Common Rail или еквивалент |  |
| Трансмисия: | • Скоростна кутия – ръчна, мин. 9 предавки напред и една назад |  |
| Окачване: | • Предна ос – Управляема с механично окачване; • Втора ос задвижваща – Въздушно окачване |  |
| Спирачна система: | • Пневматична с ABS; • Система против буксуване (ASR); • Електронна стабилизираща система (ESP); • Дискови спирачки на предна и задна ос; • Автоматична паркинг спирачка за чести спирания; |  |
| Резервоари: | • Резервоар за гориво – мин. 150 л.; • Резервоар за AdBlue или еквивалент – мин. 10 л. |  |
| Джанти и гуми: | • Джанти – мин. 22 цола; • Гуми – минимум 22 цола. Предна ос – единични, втора ос – сдвоени |  |
| Кабина – оборудване и размери. | • Къса, 2+1 места; • Шофьорска седалка с възможност за регулиране и пневматично окачване; • Климатична система; • Волан ляво разположен, регулируем; • Мултифункционален информационен дисплей на български език; • Електрически стъкла; • Заводска озвучителна система; • Дигитален тахограф; • Звуков сигнал при движение на заден ход • Максимална дължина на кабината – 1700 мм. • Максимална габаритна височина ( над кабината ) – 3000 мм. • Минимална вътрешна височина – 1550 мм. |  |
| Светлини: | • Габарити; • Халогенни къси светлини; • Дневни светлини; • Странично габаритно осветление |  |
| Надстройка тип „Вариопреса“ или еквивалент |  |
| Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм |  Обем на бункера – минимум 18 м3;  Обем на приемната вана – мин. 2.0 м3;  С цел намаляне вероятността от деформация и по-добро разпределяне на силите по време на компактиране, надстройката трябва да бъде със заоблена форма. Всяка част от надстройката трябва да бъде заоблена – пода,стените и тавана. Заоблен под с цел подобряване на източването на течности.  Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка/ пресоващ механизъм/ монтиран в задния капак на настройката;  Степен на компактиране – мин. 5:1;  Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване; |  |
| Повдигащ механизъм | Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „Бобър“ 1100 л. и кофи за смет с вместимост 120 л и 240 л. в съответствие с EN 1501-1-2011г. |  |
| Хидравлична система: |  Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресоващия и повдигащия механизъм;  Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност / ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресоващия механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет;  Работно налягане на хидравлична система – мин. 180 бара |  |
| Пулт за управление и аварийни бутони | Пулт за управление на надстройката и аварийни бутони от двете страни на надстройката |  |
| Светлинна сигнализация: |  Един брой прожектор, разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта;  Жълта сигнална светлина;  Светлоотразителни стикери и ленти |  |
| Система за безопасност съгласно БДС EN 1501-1:2011+А1:2015 или еквивалент |  Звуков сигнал при движение на заден ход;  Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила;  Лява и дясна странични защити на автомобила;  Хидравличен стоп клапан за предотвратяване на внезапни изпускания на разтоварващата система |  |
| CAN BUS управление или еквивалент |  Управление на надстройката чрез CAN BUS модул или еквивалент.  LCD монитор в кабината на водача и камера разположена в задната част на надстройката  Възможност за визуализиране и контрол на : 1.Картината от задната камера 2.Показател за отработените часове на PTO 3.Показател за моточасовете на надстройката 4.Показател за броя на циклите на компактиране 5.Показател за броя на циклите на разтоварване 6.Показател за броя на циклите на повдигане 7.Показател за избрания компактиращ цикъл (ръчен/ автоматичен) 8.Визуализиране на грешки и повреди •Алармена система против претоварване на надстройката с индикация в шофьорската кабина. |  |
| Краново устройство за обслужване на контейнери |  Новопроизведен  Монтиран на плоча в задната част на надстройката  Мин. дължина на стрелата 5м.  Мин. товароподемност на върха на стрелата – 450 кг. |  |
| Допълнително оборудване | • триъгълник • подпорен клин • Хидравличен крик – 10 тонен • Аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка • Сервизна книжка и инструкции за експлоатация на автомобила и надстройката на български език |  |

(Описват се възможно най-подробно технически и функционални характеристики на специализираната техника, следвайки и доказвайки изискванията на Възложителя, заложени в Техническите  спецификации).

* Забележка: В случай че, участник не даде предложение за някоя от характеристиките, то същият ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.

3. Срок за доставка*:

Доставката на 3 (три) броя фабрично нова специализирана техника ще бъде осъществена в срок до ………............(цифроми и словом), считано от датата на писмена заявка от страна на Възложителя /възлагателно писмо/.

* Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Срокът се посочва в календарни дни.

* Не се допуска срокът за доставка да се предлага в часове или в дробни числа (предлага се само в цяло положително число).

4. Предлагаме гаранционен срок на техниката, както следва ………………/цифром и словом/

ЧАСТ ІІ: ДЕКЛАРАЦИИ

С представяне на настоящото техническо предложение, декларираме, че:

1. Ще изпълняваме предмета на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, спазвайки действащото законодателство и всички клаузи на договора, както и техническите норми и изисквания, свързани с изпълнението на поръчката. При промяна на нормативната уредба ще приведем дейността си в съответствие с тези промени.

2. Ще носим пълна отговорност за вреди, произтекли от доставената от нас техника, неотговаряща на нормативно определените изисквания, когато такава отговорност се предвижда съгласно действащото законодателство и утвърдените правила в областта на енергетиката.

3. Ще отговаряме за действията, бездействията и качеството на  изпълнение на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и качество на изпълнение (когато се предвижда участие на подизпълнители).

ЧАСТ ІІI: ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Други документи–каталози, брошури, дипляни, снимков материал, декларация за съответствие и др., придружени с превод на бълг. език;

2. Чертежи на шасито и надстройката.

Дата: ……………

Участник:………………………….……

(име, фамилия, качество, подпис, печат)